## Slide 1: Projekt Praktik
Krijimi dhe aksesimi I webpage-ve nga networke te ndryshme.
Shkolla Profesionale Kamez

## Slide 2
Objektivat
Te ndertojme nje rrjet kompiuterik ku kompjuterat mund te aksesojne webpaget e networkeve te ndryshme.
Te perdorim njohurite e mesuara per te ndertuar faqen web.
Te realizojme kete projekt me ane te njohurive tona.
Te jemi ne gjendje ta mbarojme kete projekt ne kohe.
Te dokumentojme projektin.
Te mesojme me shume rreth networkeve dhe paisjeve te ndryshme.

## Slide 3
Kerkesat
Ndertimi i rrjetit ne Cisco Packer Tracker.
Konfigurimi i paisjeve.
Perfundimi i projektit ne kohe.
Menaxhim efektiv i kohes dhe programeve.
Komunikimi midis paleve per perfundim te shpejte dhe te sakte te projektit.

## Slide 4
Burimet
Cisco Networking Academy
Microsoft Visual Studio
Sublime text
Cisco Packet Tracker
Youtube tutorials

## Slide 5: Zgjidhja
Problemet e hasura
Problemi
Paisjet nuk arrijne te komunikojne me paisjet e networkeve te ndryshme.
Static Routing

## Slide 6
Procesi:
Krijimi i rrjetit
Dokumentimet
Krijimi i webpage
Publikimi i webpage

## Slide 7
Vendosja e paisjeve

## Slide 8
WIC-1ENET Ethernet Interface Card

## Slide 9
Lidhja e paisjeve

## Slide 10
Konfigurimi i kompjuterave

## Slide 11
Vendosja e IP-ve
PC 0 : 192.168.1.2
PC 1 : 192.169.1.2
PC 2 : 192.176.1.2
HTTP Server 0 : 192.168.1.3
HTTP Server 1 : 192.169.1.3
HTTP Server 2 : 192.176.1.3
Dns Server 0 : 192.168.1.4
Dns Server 1 : 192.169.1.4
Dns Server 2 : 192.176.1.4

## Slide 12: Konfigurimi I Switcheve

## Slide 13: Komandat per konfigurimin e Switcheve
Enable
Configure Terminal
Hostname (Emri I Switchit)

## Slide 14
Konfigurimi I Router-ave

## Slide 15: Komandat per konfigurimin e interfaqeve te ruterave.
Enable
Configure terminal
Hostname EmriIRuterit
Int fa0/0
Ip address (IP) (SM)
No shut
Exit
Int fa0/1
Ip address (IP) (SM)
No shut
Exit

## Slide 16: Konfigurimi I Routerave
Router0:
Int0/0 – 192.168.1.1
Int0/1 – 192.170.1.1
Router1:
Int0/0 – 192.169.1.1
Int0/1 – 192.170.1.2
Eth0/0/0 – 192.175.1.1
Router2:
Int0/0 – 192.176.1.1
Int0/1 – 192.175.1.2

## Slide 17: Konfigurmi I rrugeve statike te ruterit.
Router0:
ip route 192.169.1.0 255.255.255.0 192.170.1.2
ip route 192.176.1.0 255.255.255.0 192.170.1.2
ip route 192.175.1.0 255.255.255.0 192.170.1.2
Router1:
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.170.1.1
ip route 192.176.1.0 255.255.255.0 192.175.1.2
Router2:
ip route 192.169.1.0 255.255.255.0 192.175.1.1
ip route 192.170.1.0 255.255.255.0 192.175.1.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.175.1.1

## Slide 18: Aksesimi I WebPage-ve

## Slide 19: Aksesimi I WebPage-ve
Http Server 0: yolo.com /
192.168.1.3
Http Server 1: yoloo.com /
192.169.1.3
Http Server 2: yolooo.com / 192.176.1.3

## Slide 20: Aksesimi I WebPage-ve

## Slide 21
Projekti final (Cisco)

## Slide 22
Projekti final (Web Page)

## Slide 23
Punoi
Fatmir Billa
Oltjon Lala